## Slide 1
Seminář ITS pro města – specifické požadavky
Zkušenosti z implementací ITS a C-ITS ve městě Brně
České vysoké učení technické v Praze, FD
Praha, 9. prosince 2022

## Slide 2
Zdroj: Ročenka dopravy Brno 2021
ZÁKLADNÍ informaCE o DOPRAVĚ V BrnĚ
Chart: Skladba dopravního proudu v %
| Public Transport | Pedestrian | Cyclists | Cars | combination C & PT
Dělba přepravní práce v % | 53 | 5 | 3 | 32 | 7
330 tramvají
147 trolejbusů
341 autobusů
222 684

## Slide 3
Rozvoj dopravní telematiky 2015 - 2020
OPD, výzva „ITS ve městech“
Projekt Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6 etap – 80 křižovatek, novostavby, rekonstrukce, upgrade SSZ, MKDS, PS, CTD a SDD, PC, INRS, LED technologie

## Slide 4: KOOPERATIVNÍ INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY (C-ITS)

## Slide 5: eVropský projekt a platforma C-ROADS
Brno

## Slide 6
ČESKÝ PILOT EVROPSKÉHO PROJEKTU
Cíle projektu
Ve spolupráci s ostatními evropskými státy harmonizovat poskytování služeb pro datovou komunikaci vozidel mezi sebou navzájem (V2V) a komunikaci vozidel s inteligentní dopravní infrastrukturou (V2I).

## Slide 7
Lokalizace ČESKÉ implementace
DT4
DT1

## Slide 8
Rozmístění komunikačních jednotek v terénu
RSU (Cross)
modernizace 8 ks RS-4
RSU (Siemens)
modernizace 10 ks C-900
RSU (Swarco)
BO BKOM
Celkem 31 ks RSU :
Nasazení komunikačních jednotek v terénu

## Slide 9: C-ITS BACK OFFICE NA CTD BKOM

## Slide 10: C-ITS SYSTÉM V BRNĚ
CEF, C-ROADS CZ - dálnice D1 (ŘSD ČR) - přivaděč od D1 a sil. I/42 – VMO (BKOM)
IROP, RIS II - křižovatky na MK (DPMB)
C-ITS
25 ks + 69 OBU

## Slide 11: TESTOVÁNÍ C-ITS SYSTÉMU

## Slide 12: C-ITS Public Transport Preference (PTP)
IROP, RIS II - pouze jedna podporovaná C-ITS služba (PTP)
- 90 RSU
- 750 OBU
330 Tramvají
147 Trolejbusů
341 Autobusů

## Slide 13: C-ITS EMERGENCY VEHICLE APPROACHING (EVA)
CEF, C-ROADS CZ
- 1 OBU (BKOM)
Projekt HZS JMK
- 15 OBU

## Slide 14: KŘÍŽOVÉ TESTOVÁNÍ C-ITS 2020
RIS II
C-ROADS Czech Republic
RIS II
RIS II
RIS II
C-ROADS
C-ROADS
C-ROADS
Ověření interoperability systému RIS II a C-ROADS
Cílový stav je zajištění preference MHD a IZS prostřednictvím ITS G5 na křižovatkách řízených SSZ

## Slide 15
OCENĚNÍ Projektu – Chytrá města pro budoucnost 2019
– ČDS & technologie ROKU 2019

## Slide 16
C-ITS Roadshow – 4. Června 2021, Brno BVV

## Slide 17
zájem zahraničních expertů

## Slide 18
IMPLEMENTACE ITS & C-ITS V BMO
CEF, C-ROADS DT2, BKOM
CEF, C-ROADS DT1, ŘSD
IROP, RIS II, DPMB
OPD, RDT, SMB
Zárodek komplexního rozvoje ITS a C-ITS
v Brněnské metropolitní oblasti

## Slide 19: VIZE ROZVOJE ITS & C-ITS V BMO
Co je a co se chystá v rozvoji ITS a C-ITS
v Brněnské metropolitní oblasti

## Slide 20: INTERTRAFFIC AMSTERDAM 2022

## Slide 21
Hybridní komunikace A rozvoj 5G
Užití aplikace

## Slide 22
C-ITS V NOVĚ VYROBENÝCH VOZECH
Technologie C-ITS (V2X) zařazena do hodnocení bezpečnosti Euro NCAP

## Slide 23
URBAN MOBILITY DAYS 2022
UBRIS SMART CITY FAIR
FUTURE MOBILITY
DEMO CITY
Urban Mobility Days 20. – 22.09.2022, Brno

## Slide 24: DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST
A ZVU VÁS NA
nekula@bkom.cz