## Slide 1: Představení Centrálních prvků C-ITS
ITS pro města, specifické požadavky, 9.12.2022
Kateřina Mašínová, Deloitte Advisory s.r.o. (projektová podpora při provozu Centrálních prvků C-ITS)

## Slide 2
Centrální prvky C-ITS
Evropské centrální prvky C-ITS
Centrální prvky C-ITS provozované v ŘSD
ITS-G5 komunikace
Mobilní síť
Řadič SSZ
Přejezd
C-ITS Back Office napojené na dopravní a řídící centra
C-ITS stanice na infrastruktuře („RSU“)
C-ITS stanice ve vozidlech („OBU“)
Mobilní aplikace
Centrální prvky
C-ITS systémy
Bezpečnostní vrstva
umožňuje zabezpečenou (důvěryhodnou a spolehlivou) komunikaci v rámci C-ITS.
Integrační platforma
zajišťuje vzájemné propojení centrálních C-ITS stanic (tedy C-ITS Back Offices) a tím výměnu C-ITS zpráv mezi centrálními C-ITS stanicemi.
Centrální prvky C-ITS jsou tvořeny Bezpečnostní vrstvou a Integrační platformou.

## Slide 3
Centrální prvky C-ITS
Provozovány Ředitelstvím silnic a dálnic na základě pověření Ministerstva dopravy ČR.
1
Prostředí připraveno, centrální prvky C-ITS otevřeny pro napojení subjektů (měst, dopravních podniků,..) od 1.1.2022
2
Definovány jednotné podmínky pro napojení na Centrální prvky C-ITS. Jedná se o:
  Organizačně-procesní podmínky (jednotlivé role v systému, práva a povinnosti zapojených subjektů), včetně ošetření přístupu k ochraně osobních údajů
  Technické podmínky
3
Informace o Centrálních prvcích C-ITS jsou zveřejňovány na webových stránkách www.c-its.cz.
4
Existuje projektová a technická podpora:
  Pro bezpečnostní vrstvu: pki@c-its.cz
  Pro integrační platformu: intp@c-its.cz
5

## Slide 4
Role v rámci Centrálních prvků C-ITS
Provozovatel Centrálních prvků C-ITS
Žadatel
Poskytovatel
Centrálních prvků C-ITS
Napojené subjekty
Dodavatelé Žadatele
Na základě pověření Ministerstva dopravy ČR provozuje Centrální prvky C-ITS ŘSD ČR.
Zajišťuje procesní část registrace.
Centrální prvky C-ITS jsou zajištěny formou externí služby. Poskytovatelem této služby je INTENS a TeskaLabs.
Zajišťuje technickou část registrace.
Vlastník C-ITS systému, který žádá o připojení k Centrálním prvkům C-ITS.
Dodavatelé či provozovatelé C-ITS systému.
Nejsou žadatelem, pokud mají přístup k osobním údajům, tak je s nimi ošetřován vztah.
Subjekty splňující podmínky Centrálních prvků C-ITS, které jsou k nim napojeny.
Kontrolní subjekt
Subjekt, který ověřuje soulad s podmínkami provozovatele Centrálních prvků C-ITS.
K 12/2022 není jmenován, je v přípravě.

## Slide 5
Klíčové dokumenty pro registraci
  Dokument, kterým je uzavřen smluvní vztah mezi Žadatelem a ŘSD
Registrační formulář
Doklad o existenci Žadatele
  S celostátně uznávaná registrace, doklad od autorizovaného zdroje - př. Výpis z registru firem, opis zřizovací listiny
Technické požadavky
  Technické požadavky na C-ITS stanice
  Technické požadavky na C-ITS služby
    Podpis dokumentu pověřenou osobou Žadatele
    Podpis dokumentu pověřenou osobou Žadatele k uzavírání smluv
Dokumenty k Registračnímu formuláři odevzdávané Žadatelem
Podmínky spolupráce
Přílohy, na které se Registrační formulář odkazuje
  Vymezují práva a povinnosti jednotlivých subjektů
  Zavazují strany k mlčenlivosti
  Definují podmínky pro ukončení Smlouvy
  Definují tarifní politiku
    Nepodepisuje se
  Centrální prvky C-ITS poskytovány bezplatně
  Podmínky je možné aktualizovat, o jejich změně budete informováni alespoň 90 dnů v předstihu.

## Slide 6
1
  Žadatel odevzdá Žádost k registraci subjektu (včetně jeho příloh) Provozovateli Centrálních prvků C-ITS (ŘSD).
2
  Provozovatel Centrálních prvků C-ITS (ŘSD) ověří, že byly splněny podmínky Provozovatele Centrálních prvků C-ITS.
3
  Provozovatel Centrálních prvků C-ITS (ŘSD) uzavírá smlouvu o zpracování osobních údajů ( ) se subjektem dle doporučení Napojeného subjektu (pokud má přístup k osobním údajům).
4
Provozovatel Centrálních prvků C-ITS (ŘSD) oznamuje zapojení dalšího Napojeného subjektu na Centrální prvky C-ITS.
Registrační formulář
Zpracovatelská smlouva
5
Napojený subjekt je oprávněn k technické registraci.
Technickou registraci zajišťuje Poskytovatel Centrálních prvků C-ITS (INTENS/ TeskaLabs).
Proces napojení Žadatelů k Centrálním prvkům C-ITS
Provozovatel Centrálních prvků C-ITS
Žadatel
1
5
3
Kontrola
2
Poskytovatel
Centrálních prvků C-ITS
Registrační formulář
Zpracovatelská smlouva
Napojené subjekty
4
Dodavatelé Žadatele

## Slide 7
Děkuji za pozornost
Kontakt:
Kateřina Mašínová
Senior Consultant
kmasinova@deloitteCE.com
+420 703 893 477 linkedin.com/in/katerinamasinova/